## Slide 1
PyMODI 기초정보

## Slide 2
모듈의 이해
MODI 언플러그드
입력 모듈
출력 모듈
셋업 모듈
다양한 센서로
주변의 상황을 감지
다양한 방법으로
결과를 표현
MODI가 동작할 수 있도록 도와주는 보조적인 역할

## Slide 3
모듈의 종류
출력 모듈(4개)
입력 모듈(7개)
셋업 모듈(2개)
버튼
다이얼
마이크
적외선
환경
자이로스코프
초음파
LED
스피커
모터 컨트롤러와 모터
디스플레이
네트워크
배터리
MODI 언플러그드

## Slide 4
1
2
3
4
모듈
어떤 기능을 가지고 있나요?
5
6
7
모듈
어떤 기능을 가지고 있나요?
눌린 상태를 감지합니다.
버튼
다이얼
손잡이의 회전을 감지합니다.
마이크
적외선
소리의 크기를 감지합니다.
근접도를 감지합니다.
(가까운 거리)
온도, 습도, 조도를 감지합니다.
환경
자이로스코프
초음파
기울기(각도)를 감지합니다.
거리를 감지합니다.
(먼 거리 50cm~350cm)
MODI 언플러그드
모듈의 종류 (입력 모듈)

## Slide 5
1
2
3
4
모듈
어떤 기능을 가지고 있나요?
빛을 냅니다.
회전 운동을 합니다.
소리가 납니다.
글자, 그림을 표시합니다.
LED
모터
스피커
디스플레이
MODI 언플러그드
모듈의 종류 (출력 모듈)

## Slide 6
네트워크
배터리
1
2
모듈
어떤 기능을 가지고 있나요?
MODI 모듈간의 연결, 핸드폰과의 연결, 컴퓨터와의 연결을 가능하게 합니다.
MODI 모듈에 전원을 공급합니다.
MODI 언플러그드
모듈의 종류 (셋업 모듈)

## Slide 7
01
PyMODI 실습
4가지 출력 모듈 활용 정보
7
bundle = modi.MODI(네트워크 모듈을 제외한 모듈 숫자)
led = bundle.leds[0]
led.red = 0~100 사이의 숫자
led.green = 0~100 사이의 숫자
led.blue = 0~100 사이의 숫자
led.rgb = 숫자, 숫자, 숫자
led.turn_on( )
led.turn_off( )
display = bundle.displays[0]
display.text = “원하는 글자“
display.clear( )
speaker = bundle.speakers[0]
speaker.tune = 음계에 해당하는 주파수, 음량
speaker.frequency = 음계에 해당하는 주파수
speaker.volume = 음량
speaker.turn_off( )
motor = bundle.motors[0]
motor.degree = I 모터 각도, II 모터 각도
motor.first_degree = I 모터 각도
motor.second_degree = II 모터 각도
motor.speed = I 모터 속도, II 모터 속도
motor.first_speed = I 모터 속도
motor.second_speed = II 모터 속도

## Slide 8
02
PyMODI 실습
4가지 입력 모듈 활용 정보
8
bundle = modi.MODI(네트워크 모듈을 제외한 모듈 숫자)
print(”문자” or 숫자 or 변수)
dial = bundle.dials[0]
dial.degree : 다이얼의 위치
ir = bundle.irs[0]
ir.proximity : 근접도
env = bundle.envs[0]
env.humidity : 습도
env.temperature : 온도
env.brightness : 조도
env.red
env.green
env.blue
gyro = bundle.gyros[0]
gyro.acceleration_x : x축 가속도
gyro.acceleration_y : y축 가속도
gyro.acceleration_z : z축 가속도
gyro.angular_vel_x : x축 각도 변화량
gyro.angular_vel_y : y축 각도 변화량
gyro.angular_vel_z : z축 각도 변화량
gyro.pitch
gyro.roll
gyro.yaw

## Slide 9
03
PyMODI 실습
3가지 입력 모듈 활용 정보
9
bundle = modi.MODI(네트워크 모듈을 제외한 모듈 숫자)
print(”문자” or 숫자 or 변수)
mic = bundle.mics[0]
mic.volumn : 마이크 볼륨
button = bundle.buttons[0]
button.clicked : 버튼 클릭
button.double_clicked : 버튼 더블클릭
ultrasonic = bundle.ultrasonics[0]
ultrasonic.distance : 초음파 측정 거리

## Slide 10
04
PyMODI 실습
10
PyMODI 전체 모듈 설명 및 코드 사용 예제
https://choco4study.tistory.com/59
PyMODI 관련 영상
https://www.youtube.com/watch?v=hBGxppSy-V0
https://www.youtube.com/watch?v=GtaM78wyeBM
https://www.youtube.com/watch?v=092Vcyxriis
https://www.youtube.com/watch?v=uNNXIT-OHnA